Ваттметры поглощаемой мощности

Предназначены для измерения средних значений мощности непрерывных и импульсно-модулированных СВЧ колебаний, среднего значения мощности в импульсе, частоты повторения, длительности и энергии импульсов.

Наличие в ваттметрах встроенного микропроцессорного устройства определяет автоматическое выполнение всех вычислительных операций и автоматическое проведение самодиагностики с указанием неисправности до функционального узла.

Ваттметры снабжены интерфейсом КОП, позволяющим осуществлять дистанционную передачу измеряемой информации.

По своим конструктивным, техническим и метрологическим характеристикам ваттметры соответствуют современному техническому уровню.

Технические характеристики ваттметров поглощаемой мощности типа МК3-68, МК3-69, МК3-70, МК3-71

|  | МК3-68 | МК3-69 | МК3-70 | МК3-71 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон частот, ГГц | 0,001-1,6 | 0,001-3 | 2,59-5,64 | 5,64-37,5 |
| Диапазон измерения среднего значения мощности НГ и ИМ сигналов, Вт | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 |
| Основная погрешность ваттметра при измерении средней мощности НГ и ИМ сигналов, %: |  |  |  |  |
| в диапазоне: |  |  |  |  |
| 100-6000 Вт | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 |
| 10-100 Вт | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| Диапазон измерения средней мощности в импульсе, кВт | 1-140 | 1-140 | 1-1000 | 1-1000 |
| Погрешность измерения средней мощности в импульсе, % | ±(9-21) | ±(9-21) | ±(9-21) | ±(9-21) |
| Диапазон измерения энергии импульса, МДж | 100-6000 | 100-6000 | 100-10000 | 100-10000 |
| Погрешность измерения энергии импульса, % | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 |
| Диапазон измерения длительности импульса, мкс | 4-200 | 4-200 | 4-200 | 4-200 |
| Погрешность измерения длительности импульса, % | ±(3-15) | ±(3-15) | ±(3-15) | ±(3-15) |
| Диапозон измерения частоты повторения импульсов, Гц | 50-5000 | 50-5000 | 50-5000 | 50-5000 |
| Погрешность измерения частоты повторения импульсов, % | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| Коэффициент стоячей волны Кст на входе ваттметра, не более | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
| Потребляемая мощность, В●А | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Время непрерывной работы, ч | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Габаритные размеры, м блок гидравлический блок измерительный блок высокочастотный | 490х485х265 488х506х173 242х632х162 | 490х485х265 488х506х173 242х644х162 | 490х485х265 488х506х173 242х700х162 | 490х485х265 488х506х173 242х694х162 |
| Масса, кг: блок гидравлический блок измерительный блок высокочастотный | 31 17 14 | 31 17 14 | 31 17 13,5 | 31 17 18,6 |
| Рабочие условия эксплуатации: напряжение питания ваттметра, В частота питающей сети, Гц температура окружающее воздуха, °С относительная влажность воздуха при t=30С, % | 220±22 50 от 5 до 40 95 | 220±22 50 от 5 до 40 95 | 220±22 50 От 5 до 40 95 | 220±22 50 От 5 до 40 95 |